BH-201L2手机信号屏蔽器(又名信号干扰器/隔断器/抑制器/截断器/隔离器/会议信息保密机)是我公司采用国外先进技术，针对主要针对国内高考、成人高考、自学考试及各类大专院校在考试过程中，一些不法分子利用手机作弊的现状，且同时结合各类中级、高级中学学生利用手机在上课时间乱发短信的现状，以及政机关、企业各类大中小型会议室、音乐厅、影剧院等严肃的场所中手机所带来的烦恼和吵杂根据国内移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径1—20米范围（50-250平方米）内隔断GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G手机信号,2.4GWIFI无线信号无法正常工作，但又不会干扰其它电子教学设备工作,手机离开隔断范围,即可恢复正常使用。

1、 屏蔽GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G频段

2、 采用白色塑胶外壳，可以根据客户需要贴牌和颜色订做

3、 发射功率8W

4、 有效屏蔽距离1-15米可调（出厂前根据客户要求调试）

5、 对人体无任何损害

高考、成人高考、自学考试及各类大专院校

一年内包换、三年内包修

| 序号 | 技术标准 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDMA频段发射频率 | 869-894MHz |
| 2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz |
| 3 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1920MHz |
| 4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2005-2030MHz |
| 5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2150MHz |
| 6 | WIFI频段发射频率 | 2400-2500 MHz |
| 7 | LTE1(4G)频段发射频率 | 2300-2400MHz |
| 8 | LTE2(4G)频段发射频率 | 2550-2660MHz |
| 9 | 天线 | 内置全向天线 |
| 10 | 尺寸 | 270(L)×240(W)×60(H) |
| 11 | 重量 | 2公斤 |
| 12 | 隔离范围 | 1—15米（约200平方米） |
| 13 | 可作用手机类型 | WIFI/VHF/UHF/LTE和2G/3G所有手机 |
| 14 | 使用环 境条件 | 温度 | -10 to +55℃ |
|  |  | 相对湿度 | ≤90%(RH) |
|  |  | 大气压力 | 86-106kPa |
|  |  | 位置 | 室内 |
| 15 | 每路发射功率 | 1W±200mA |

本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50℃,因此请远离低抗热物体。

安装高度：1.0－2.0米效果最佳

接电方式: 直接把电源插头与AC220V电源连接。