BH-201G可调式全频段信号屏蔽器是我公司采用国外先进技术，针对通信制式的不断发展，根据国外移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径1—25米（约10-250平方米，可根据所需场所不同现场调节屏蔽范围）内隔断GSM/CDMA/DCS/PHS/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/WIFI//LTE(4G)信号,使手机无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。功率可调，方便安全。

１．有效屏蔽距离1-40米可调（现场每路可任意调试）

２．GSM/CDMA/DCS/PHS/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/WIFI/4G屏蔽八路频段(频率可订做）

３．可连续24小时工作

４．采用铝散热器，钣金外壳（喷漆可做黑色或白色）,双风扇散热

５．发射功率16W

高考、成人高考、自学考试及各类大专院校

一年内包换、三年内包修

| 序号 | 技术标准 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDMA频段发射频率 | 869-894MHz |
| 2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz |
| 3 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1920MHz |
| 4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2005-2030MHz |
| 5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2150MHz |
| 6 | WIFI频段发射频率 | 2400-2500 MHz |
| 7 | LTE1(4G)频段发射频率 | 2300-2400MHz |
| 8 | LTE2(4G)频段发射频率 | 2550-2660MHz |
| 9 | 可作用手机类型 | WIFI.所有手机和4G |
| 10 | 天线 | 外置全向天线 |
| 11 | 尺寸 | 420(L)×190(W)×90(H) |
| 12 | 重量 | 3．2公斤 |
| 13 | 隔离范围 | 1—25米（约500平方米） |
| 14 | 每路发射功率 | 2W+/-200mA |
| 15 | 使用环 境条件 | 温度 | -10 to +55℃ |
|  |  | 相对湿度 | ≤90%(RH) |
|  |  | 大气压力 | 86-106kPa |
|  |  | 位置 | 室内 |
| 16 | 电源 | 电源内置电源输入AC160V-240V（可订做110V) |

本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50℃,因此请远离低抗热物体。

安装高度：1.0－2.0米效果最佳

安装方向：请勿将手机信号屏蔽器的天线对着手机基站方向,否则会影响使用效果。

颜色：黑色，白色。