BH-201S2-TD/LTE数字手机信号屏蔽器是一款能够有效屏蔽手机2G/3G/4G以及WLAN的全网型信号屏蔽器。其发射功率大，覆盖范围广，可长时间稳定持续工作，同时对TDD基站上行无干扰。主要应用于监狱、考场、保密会议、学校等需要保密性场所中。

2       功能

Ø        2G（电信/联通/移动）、3G(电信/联通/移动)、4G(电信/联通/移动)以及WLAN同时全网、全方位屏蔽；

Ø        内含12个频段，6个输出端口，每端口最小输出功率达33dBm，有效保障屏蔽效果；

Ø        先进的TD-SCDMA/TD-LTE同步技术，同步信号误差小于1us，屏蔽器在基站下行时隙发射屏蔽信号，实现对TD-LTE/TD-SCDMA基站零干扰，TD-LTE/TD-SCDMA均可达-95dBm的超高同步灵敏度；

Ø        结构设计轻便美观，既适用于桌面摆放，也适用于挂墙安装。

Ø        自然散热，工业化设计，可靠性高；

3       产品介绍

3.1产品实物

产品尺寸为：315mm*108mm*33mm。

3.2产品分类

产品分类见表1.

表1 产品分类

| 产品型号 | 输出功率 | 工作频段 | 供电方式 | 应用场合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BH-201S2-TD/LTE | 33dBm | 2G/3G/4G/WLAN | DC5V | 室内 |

1  2    3   4

1—频段数量9； 2—端口数量6； 3—最小输出功率33dBm；4—具备同步功能

4       特性参数

特性参数见表2.

表2：特性参数表

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作频段 | CDMA | 870MHz~ 880 MHz |  |
|  | GSM | 933MHz~ 960 MHz |  |
|  | DCS | 1805MHz~ 1880MHz |  |
|  | TD-LTE_F | 1880MHz~ 1920MHz |  |
|  | TD-SCDMA | 2010MHz~ 2025MHz |  |
|  | WCDMA | 2110MHz~ 2170MHz |  |
|  | TD-LTE_E | 2320MHz~ 2370 MHz |  |
|  | TD-LTE_D | 2575MHz~ 2635 MHz |  |
|  | WLAN | 2400MHz~ 2484 MHz |  |
| 最小输出功率 | CDMA | 33dBm | 测试条件：最大保持测试 |
|  | GSM |  |  |
|  | DCS |  |  |
|  | TD-LTE_F |  |  |
|  | TD-SCDMA |  |  |
|  | WCDMA |  |  |
|  | TD-LTE_E |  |  |
|  | TD-LTE_D |  |  |
|  | WLAN |  |  |
| 带外抑制 | ≥15dB（工作频段外偏差10MHz） | 含所有工作频段 |
| 带内波动 | ≤5dB | 含所有工作频段 |
| 同步灵敏度 | -95dBm | 含TD-LTE/TD-SCDMA |
| 同步范围 | -95dBm～-30dBm | 含TD-LTE/TD-SCDMA |
| 自动搜索时间 | 40s | TD-LTE/TD-SCDMA全载波自动搜索 |
| 工作电压 | DC5V |  |
| 整机功耗 | 约45W |  |
| 工作温度 | 0℃～+45℃ |  |
| 大气压力 | 86kPa～106kPa |  |
| 防护等级 | IP30 |  |
| 相对湿度 | ≤85% |  |
| 整机尺寸 | 315mm*105mm*33mm |  |
| 整机重量 | 约1.5kg |  |