此款屏蔽器是目前国内唯一六路天线，单独定向，能长期24小时循环工作的产品，解决了防爆屏蔽器不能长期工作的瓶颈。是四川省安全生产监督管理局在全省范围内文件强制推行产品!

| 序号 | 技术标准 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDMA频段发射频率 | 869-894MHz |
| 2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz |
| 3 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1920MHz |
| 4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2005-2030MHz |
| 5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2150MHz |
| 6 | WIFI频段发射频率 | 2400-2500 MHz |
| 7 | LTE1(4G)频段发射频率 | 2300-2400MHz |
| 8 | LTE2(4G)频段发射频率 | 2550-2660MHz |
| 9 | 天线 | 内置全向天线 |
| 10 | 尺寸 | 320*220*130 |
| 11 | 重量 | 3公斤 |
| 12 | 隔离范围 | 1—15米（约200平方米） |
| 13 | 可作用手机类型 | WIFI/VHF/UHF/LTE和2G/3G所有手机 |
| 14 | 使用环 境条件 | 温度 | -30 to +55℃ |
|  |  | 相对湿度 | ≤90%(RH) |
|  |  | 大气压力 | 86-106kPa |
|  |  | 位置 | 室外 |
| 15 | 每路发射功率 | 1W±200mA |

1．  通电前请先将全线天线与对应输出口一一对应安装并确定拧紧。

2．  天线安装好，给屏蔽器供100-240V市电，屏蔽器开始工作。

3．  屏蔽器为防水型，没有安装启动开关和工作指示灯。

4．  设备使用时的覆盖范围，会依现场实际手机信号场强不同，而表现不同的覆盖范围。

5．  可以根据现场环境不同，和客户不同要求，安装板状天线。

6．  使用时避免置于金属物上或旁边，以免效应被吸收造成效果不佳。

注意事项：

1． 请勿将设备置于高温炉火旁。

2． 请勿将设备电源开启后置于电脑、电视、音响、收音机等旁，以免造成干扰。

3． 请勿将天线未安装时，开启电源使用。

4． 若天线未依照指示正确安装，则覆盖效果不佳，务必在使用前确认天线是否正确安装和拧紧。

b