BH-201V1大功率手机信号屏蔽器

全功率输出：六路 600瓦,可加大到8路，800瓦
作用半径： 150-300M (场强小于负70DBM空旷地方) 
产品尺寸：680X240X450(MM) 适用电源 AC110V-240V 50/60Hz 
屏蔽波段 CDMA/TDMA： 869-894MHZ GSM：925-960MHZ DCS：1805-1920MHZ 3G ：2010-2025/2110-2145 MHZ 2300-2390MHZ

2550-2690MHZ
产品特点

1．可以屏蔽所有手机信号。 
2．仅屏蔽手机下行信号，不干扰基站 
3．进口器件,缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象，集成度高工作稳定。 
4．铝合金外箱防水结构设计，室内外安装使用均可。 
5．多给化调节，每个颇段均可单独调节射颇输出功率级别，可单独启用或关闭不同的颇段。可先择多种备选天线，根据用户的地理环境灵活规划屏蔽范围。 适用场所 
主要用于监狱、草坪，武警内卫部队对付非法集会、及其大面积场所，安全事故的特种行动，军队野外演习等！ 
6.产品重量 
最大重量：35KG，全套重量：45KG  电气参数 工作电压：输入AC100V-240V，输出DC24-28V 70A 环境湿度：15-95%，环境温度：-20-+55% 天线增益：全向天线6-9dBi ,定向天线：12-15dBi 备注 必须连接好天线后打开主机电源，以免功率较大损坏设备。

7.工作时间：长年累月不见断工作。

8.适用范围：大型监狱的操场、草坪，武警内卫部队对付非法集会、安全事故等的特种行动现场。

360W技术参数

| 输出端 | 工作频率 | 输出功率 | 信道输出功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDMA | 851-894MHz | 48W | 24dBm/30KHz(min) |
| GSM | 925-960MHz | 48W | 24dBm/30KHz(min) |
| DCS/PHS | 1805-1880MHz | 48W | 19dBm/30KHz(min) |
| 3G | 2010-2145 | 48W | 18dBm/30KHz(min) |
| 4G | 2300-2390mhz | 48W | 18dBm/30KHz(min) |
| 4G1 | 2550-2690MHZ | 48W | 18dBm/30KHz(min) |
| 电源:AC220V 屏蔽半径:300-1000M @视移动运营商网络信号状况 |
| 电能消耗:2400W 重量:35Kg 尺寸（长×高×宽）680X240X450毫米 |
| 湿度: 30%-95% 运行温度: -10 to +55摄氏度 |

定向双极化天线3个（配连接馈线6根-1/2超柔