BH-201D4手机信号屏蔽分布系统主要用在考场、监狱、加油站、油库、液化气站、看守所、审讯室、法院、场等

各类考场、教室、监狱、教堂、法庭、图书馆、会议中心、影剧院、医院、军事重地等禁止使用手机的场所。

n  监狱：可以防止监犯或狱警等在监区内使用手机与外界联系。

n  考场：可以防止和杜绝考生利用现代通讯工具作弊。

n  教室：可以防止学生上课期间收发短信、不认真听课。

BH-201D4-90W大功率手机信号屏蔽器能屏蔽器2G+3G+4G等国内外所有手机信号，主要用于大型监狱、看守所、学校、军队、大型工厂等等， 采用单频定向天线,本款大功器机器体积小,重量轻,可装成车载，操作方便、使用安全。

技术指标/The specifications

| 输出端 | 工作频率 | 平均输出功率 | 信道输出功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDMA | 870-880MHz | 42dBm | 15dBm/30KHz(min) |
| GSM | 930-960MHz | 42dBm | 14dBm/30KHz(min) |
| DCS | 1805-1918MHz | 41dBm | 10dBm/30KHz(min) |
| 3G | 2010-2145MHz | 41dBm | 10dBm/30KHz(min) |
| 4G | 2300-2390MHZ | 41dBm | 10dBm/30KHz(min) |
| 4G | 2550-2690MHZ | 41dBm | 10dBm/30KHz(min) |
| 电源/Power supply: AC220-DC28V | 阻断直径/Shielding area: 50-100m 视移动运营商网络信号强弱而定/50-120m @ -65～-80dBm（front direction of antenna） |
| 电能功耗/Power consumption: 300W | 重量/Weight: 15Kg | 尺寸（长×宽×高）：41.4X27X13 cm |