BH-201V2大功率便携式频率干扰仪

全功率输出： 100W 
作用半径：20-100M (场强小于负70DBM空旷地方) 
产品尺寸：550×320×640(MM) 适用电源 AC110V-240V 50/60Hz DC:24V
屏蔽波段 CDMA/TDMA： 869-894MHZ GSM：925-960MHZ DCS：1805-1880MHZ 3G ：2010-2025/2110-2145 MHZ 4G:2300-2390
产品特点

1．可以屏蔽所有手机信号。 
2．仅屏蔽手机下行信号，不干扰基站 
3．进口器件,缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象，集成度高工作稳定。 
4．电池可连续工作1小时以上。 
5．多给化调节，每个颇段均可单独调节射颇输出功率级别，可单独启用或关闭不同的颇段。可先择多种备选天线，根据用户的地理环境灵活规划屏蔽范围。 适用场所 
主要用于监狱、草坪，武警内卫部队对付非法集会、及其大面积场所，安全事故的特种行动，军队野外演习等！ 
6.产品重量 
最大重量：25KG，全套重量：30KG  电气参数 工作电压：输入AC100V-240V，输出DC24-28V 10A 环境湿度：15-95%，环境温度：-20-+55% 天线增益：全向天线6-9dBi  备注 必须连接好天线后打开主机电源，以免功率较大损坏设备。

7.工作时间：长年累月不见断工作。

8.适用范围：大型监狱的操场、草坪，武警内卫部队对付非法集会、安全事故的特种

行动等。

BH-201V2大功率便携式频率干扰仪主要用于大型会议室（方便移动-开会时放在会议室、结束后放入仓库，）减少单位总体会议室安装数量（每个会议室不会同时开会），警用排爆，防恐，数字排爆等。

75W技术参数

| 输出端 | 工作频率 | 平均输出功率 | 信道输出功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDMA | 870-880MHz | 41dBm(15W) | 23dBm/30KHz(min) |
| GSM | 930-960MHz | 41dBm(15W) | 23dBm/30KHz(min) |
| DCS | 1805-1918MHz | 41dBm(15W) | 23dBm/30KHz(min) |
| 3G | 2010-2025MHz | 41dBm(15W) | 23dBm/30KHz(min) |
| 3G1 | 2110-2145 MHz | 41dBm(15W) | 23dBm/30KHz(min) |
| 电源/Power supply: AC220-DC27V | 阻断半径/Shielding area: 20-100m 视移动运营商网络信号强弱而定/20-100m @ -65～-80dBm（front direction of antenna） |
| 电能功耗/Power consumption:250W | 重量/Weight:25Kg | 尺寸（长×宽×高）：550×320×640mm |

全向天线5根（标配） 长：560mm